Rinel-Lingo L300  Audio

мультимедийный  лингафонный кабинет на основе компьютеров

1 место преподавателя  + от  2  до 226  рабочих мест учащихся

Мультимедийный лингафонный кабинет Rinel-Lingo L300 Audio предназначен для изучения иностранных языков.    В кабинете  передача звука реализована аппаратными методами по специально выделенной аудио-сети, а демонстрация и просмотр экранов реализованы программно по локальной сети Ethernet.

Специальное программное обеспечение позволяет использовать и создавать учебный материал в виде мультимедийных лингафонных курсов иностранного языка (Lingo-книги).

На кабинет получены все необходимые сертификаты, как на единый аппаратно-программный комплекс.

По желанию заказчика может быть изменена конфигурация компьютеров и установлено дополнительное оборудование (интерактивная доска, мультимедиа-проектор, источники аудио-видео – CD, DVD,VHS, кассетный магнитофон).

Лингафонный кабинет может быть доставлен заказчику и смонтирован.

1. Расположение рабочих мест

Типовое расположение рабочих мест (1+12мест).

Конечный пользователь может сам определять количество рабочих мест и конфигурацию размещения столов-кабин в лингафонном кабинете (в пределах, определенными ГОСТами) или выбрать типовую конфигурацию поставщика (см. рис.). Рабочие места преподавателя и учащихся подключены к локальной сети Ethernet, локальной аудио-сети Rinel-Lingo Audio и к электрической сети. Монтаж всех сетей выполнен с использованием кабель - каналов и коробов.

2. Рабочее место преподавателя:

Cтол преподавателя Rinel Bio Teacher - 1шт.

Стол может дооборудоваться прозрачными звукоизоляционными перегородками из оргстекла. С передней стороны стола расположена дверца для доступа к разъёмам компьютера и оборудования.  Ширина стола - 124см, глубина – 78см, высота  верхности столешницы над полом -73.5см, высота оргстекла над столешницей – 60 см.

Компьютер преподавателя  Rinel - 1шт.

Минимальная поставляемая конфигурация компьютера: CPU Pentium G4560/ RAM 4Gb/ HDD 500/ Ethernet 1Gb/ Rinel-Lingo Audio card/DVDRW CD-RW/ ATX корпус/ клавиатура/ мышь/ монитор 21,5" LCD/ гарнитура (наушники с микрофоном) / стационарный микрофон/ настольные колонки.

На компьютере преподавателя устанавливается ОС Windows 10 и программное обеспечение Rinel-Lingo  для управления лингафонным кабинетом.

3. Рабочее место учащегося:

Стол учащегося Rinel Bio Pupil - 1шт.

Стол может дооборудоваться прозрачными звукоизоляционными перегородками из оргстекла.  С передней стороны стола расположена дверца для доступа к разъёмам компьютера и оборудования.  Ширина стола - 93см, глубина – 78см, высота поверхности столешницы над полом -73.5см, высота оргстекла над столешницей – 60 см.

Компьютер учащегося  Rinel - 1шт.

Минимальная поставляемая конфигурация: CPU Intel Celeron Pentium G3930/ RAM 4Gb/ HDD 500/ Ethernet 1Gb/ Rinel-Lingo Audio card/DVDRW CD-RW/ ATX корпус/ клавиатура/ мышь/ монитор 21,5" LCD/ гарнитура (наушники с микрофоном) / стационарный микрофон/ настольные колонки.

На компьютере учащегося  устанавливается ОС Windows 10 и программное обеспечение Rinel-Lingo  для  функционирования  лингафонного кабинета.

4. Локальная аудио-сеть  Rinel-Lingo Audio

Для обеспечения аудио-связи в лингафонном кабинете используется выделенная локальная аудио-сеть Rinel-Lingo. Оборудование аудио-сети состоит из аудио-коммутатора Rinel-Lingo SX108 Audio и плат расширения Rinel-Lingo Audio (перечисленное оборудование входит в состав комплекта Rinel-Lingo Audio). Монтаж оборудования проводится с помощью кабеля UTP5 4Pairs (неэкранированная витая пара пятой категории, 4 пары) и разъемов RJ 45 по технологии схожей с технологией монтажа локальной сети Ethernet с использованием тех же инструментов.

С помощью одного аудиокоммутатора можно охватить аудио-связью до 16 рабочих мест и создать 8 произвольных аудио-групп. В одну аудио-группу может входить от 2 до 16 компьютеров в любой комбинации. Количество рабочих мест охваченных аудиосвязью можно увеличить до 226 за счёт использования дополнительных аудиокоммутаторов. Управление аудиокоммутатором осуществляется по кабелю (интерфейс RS-232 или USB), который подключается к компьютеру преподавателя. 
Управлять аудио-коммутациями можно с рабочего места преподавателя из программы Rinel-Lingo, используя удобный графический интерфейс с изображением рабочих мест, или с помощью пульта управления Rinel-Lingo.

# 5. Кабельно-монтажный комплект

Комплект включает кабель и дополнительное оборудование для монтажа электрической сети,  Ethernet-сети и  аудио-сети (UTP кабель 5-й категории, электрокабель, электрощиток, автоматы, разъёмы, розетки, кабель - каналы, короба, системы напольной установки точек коммутации).

6. Функциональные и качественные характеристики кабинета

6.1  Для реализации всех функций лингафонного кабинета используется программное обеспечение Rinel-Lingo, состоящее из следующих программ - Rinel-Lingo Teacher (рабочее место преподавателя), Rinel-Lingo Pupil (рабочее место учащегося).

6.2. Аудио-связь реализуется аппаратными методами по специально выделенной аудио-сети Rinel-Lingo Audio. Такое решение позволяет реализовать аудио-связь, не вмешиваясь в программную и аппаратно-вычислительную среду компьютеров. Благодаря этому качество аудио-связи поддерживается на стабильно высоком уровне и не зависит от используемого программного обеспечения, от загруженности и скорости работы компьютеров и локальной вычислительной сети.  Просмотр и показ экранов осуществляется программно по сети Ethernet.

6.3. ПО Rinel-Lingo (далее ПО) поддерживает работу с Lingo-книгами.  Lingo-книга - это мультимедийный урок в электронном формате (задание для выполнения или учебный материал для текущей работы) ориентированный для представления лингафонных курсов иностранных языков.  Lingo-книга, с точки зрения пользователя, представляет собой последовательный набор страниц, которые выводятся на экран монитора и пользователь имеет возможность их просматривать, прослушивать, а также давать ответы в письменном и звуковом виде. Страницы Lingo-книги состоят из так называемых блоков. Блок - это прямоугольная область экрана, в которой находится текст, рисунок или поле для ответа. Для создания страниц используются следующие виды блоков: блок текста,  блок для ввода текста, блок изображения, блок выбора, блок проигрывателя, блок магнитофона.

6.4.  ПО поддерживает работу (напрямую, без дополнительных действий пользователя по преобразованию форматов) с готовыми  Lingo-книгами созданными ранее с помощью программы  Rinel-Lingo Editor версии 5.4.1.0 и всех последующих версий.

6.5.  ПО на рабочем месте преподавателя обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- Создание и редактирование Lingo-книг;

- Выбор преподавателем Lingo-книг, аудио-файлов и видео-файлов  для текущего урока;

- Синхронизация Lingo-книг, аудио-файлов и видео-файлов, выбранных преподавателем на текущий урок, со всеми рабочими местами учащихся нажатием одной кнопки или автоматическая синхронизация в момент подключения рабочего места учащегося. В случае, если синхронизация выбранных Lingo-книг проводилась хотя бы один раз ранее, то синхронизация выполняется  за 1-5секунды (при небольшой  загруженности  компьютеров и сети другими программами).

- Работа с Lingo-книгой;

- Выбор учебной группы;

- Запуск процесса саморегистрации учащихся. Результаты регистрации отмечаются в журнале успеваемости выбранной учебной группы;

- Преподаватель  может создавать, изменять и разъединять аудио-группы.  В аудио-группу могут быть подключены любые рабочие места учащихся или рабочее место преподавателя. Все участники одной группы могут вести диалог между собой, а также слышать звуки генерируемые ПО Rinel-Lingo на компьютерах учащихся и компьютере преподавателя (если преподаватель входит в группу). Участники одной группы не слышат участников другой группы.  Количество аудио-групп ограничено только количеством рабочих мест в кабинете;

- Преподаватель может подключаться к аудио-группе следующими способами:  преподаватель слышит всех учащихся в группе и учащиеся его слышат; преподаватель слышит всех учащихся в группе, а учащиеся его не слышат; учащиеся группы слышат только преподавателя, а преподаватель не слышит учащихся ( аудио-сигналы от рабочих мест учащихся отключаются);

- демонстрация изображения с монитора преподавателя на монитор любого учащегося, на мониторы всех учащихся или на мониторы компьютеров выделенной группы учащихся в  классе;

- демонстрация изображения с монитора любого учащегося на монитор преподавателя. Одновременно с просмотром экрана учащегося преподаватель имеет возможность управлять компьютером учащегося (дистанционный режим работы);

- демонстрация изображения с монитора любого учащегося на монитор любого другого учащегося по выбору преподавателя, а так же на мониторы произвольной группы учащихся;

- демонстрация  изображения с мониторов произвольной группы учащихся на монитор преподавателя (просмотр одновременно нескольких экранов учащихся). Изображение с мониторов учащихся выводится в отдельные окна на монитор преподавателя, при этом масштаб  любого изображения можно изменить за счёт перехода в режим просмотра экрана учащегося;

- Управление расположением рабочих мест на плане кабинета;

- выполнение следующих  действий с любой группой учащихся: выключить компьютеры, перезапустить операционную систему на компьютерах, заблокировать клавиатуры и "мыши" на компьютерах Управление звуковыми настройками. Сохранение и восстановление звуковых настроек на всех рабочих местах;

- Запись и прослушивание звука с помощью виртуального магнитофона;

- Ведение журнала успеваемости и посещаемости для выбранной группы учащихся;

- Сбор письменных и звуковых ответов учащихся на вопросы Lingo-книг с рабочих мест учащихся на  рабочее место преподавателя. Сбор ответов  активируется нажатием одной кнопки. Одновременно со сбором ответов выполняется автоматический расчёт оценок за письменные ответы. Автоматически рассчитанные оценки сразу же  отображаться в журнале;

- Выставление общей оценки и запись комментария для выбранного ученика и для выбранного урока. Автоматический расчёт итоговых оценок за выбранный период времени и их выставление в журнал;

- Просмотр собранных письменных ответов и прослушивание собранных звуковых ответов для выбранного ученика непосредственно в Lingo-книге,  в которой эти ответы давались.

6.6.  ПО на рабочем месте учащегося обеспечивает  выполнение следующих основных функций:

- Автоматическая синхронизация Lingo-книг выбранных на урок с рабочим местом преподавателя;

- Работа с  Lingo-книгой;

- Сдача письменных и звуковых ответов данных учащимся на вопросы Lingo-книг;

- Расчёт и отображение на экране автоматически рассчитанной оценки, полученной учащимся за письменные ответы для каждой Lingo-книги;

- Ведение диалога c другими участниками аудио-группы;

- Запись и прослушивание звука с помощью виртуального магнитофона;

- Вызов преподавателя;

- Диалог с преподавателем в режиме просмотра преподавателем экрана учащегося и управления клавиатурой учащегося;

- Установка номера рабочего места, управление звуковыми настройками.