Мультимедийный  лингафонный кабинет на основе компьютеров

для изучения иностранных языков

1 место преподавателя + 12 рабочих мест учащихся

1. Спецификация

| 1.1. Рабочее место преподавателя |
| --- |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.1.1 | Компьютер преподавателя | 1 | АТХ, мощность блока питания не менее 400вт/ CPU Intel i3-8100 или эквивалент, RAM 4GB/ 500GB SATA hard drive (7200rpm)/ DVD±RW,CDRW,DVD,16x4x,5xDL,16x4x,16x,48x,24x,48x/ звуковая карта интегрирована на материнскую плату/ видеокарта интегрированная - 512MB,DVI+VGA/ картридер – CF,CFII,MD,SM,MS,SD,MMC/ Gigabit Ethernet/ монитор 21,5"/ клавиатура проводная с интерфейсом PS/2 или USB/ мышь проводная с интерфейсом PS/2 или USB/ гарнитура (наушники с микрофоном), диапазон микрофона – 50 Гц-16 кГц, сопротивление – 32 Ом, чувствительность наушников – 106 дБ ± 2 дБ, чувствительность микрофона – 48 дБ ± 2дБ)/ cтационарный микрофон конденсаторный, моно, настольный с гибкой ножкой и кнопкой включения-выключения, чувствительность (дБ) -58 ± 3 частотный диапазон (Гц-КГц) - 50-16, ,тип разъема - 3.5 мм джек/ колонки - 2x10W, установлено Windows 10 или эквивалент/ установлено программное обеспечение Rinel-Lingo Teacher Net или эквивалент |
| 1.1.2 | Стол-полукабина преподавателя Rinel-Bio или эквивалент (Внимание! конструкция стола предусматривает возможность поставки с прозрачными перегородками из оргстекла или без них. При заполнении данного пункта необходимо выбрать из этих двух вариантов поставки) | 1 | Стол-полукабина должен иметь следующие особенности: - Основные композиционные элементы : столешница, боковые опоры (стенки), передняя стенка ; - боковые опоры и передняя стенка должны иметь прямоугольную форму, возвышаться над столешницей на 60 мм. и выполнены из ДСП толщиной не менее 16мм. Задании нижние углы боковых опор должны быть скруглены; - В правой части стола под столешницей должен быть отсек для компьютера с полкой вверху и задней дверцей в передней стенке стола. Передний край левой половины столешницы должен иметь L-образный вырез. В столешнице должно быть круглое отверстие для проводов; - Размеры стола: ширина - 124см, глубина – 78см, высота поверхности столешницы над полом -73.5см. - В верхней части стола с передней и боковых сторон должны быть установлены прямоугольные перегородки из прозрачного оргстекла высотой не менее 600мм над столешницей. Задние верхние углы боковых перегородок из оргстекла должны быть скруглены; |
|  | 1.2. Рабочее место учащегося |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.2.1 | Компьютер учащегося | 12 | АТХ, мощность блока питания не менее 400вт/ CPU Intel Pentium G4560 или эквивалент,RAM 4GB/ 500GB SATA hard drive (7200rpm)/ звуковая карта интегрирована на материнскую плату/ видеокарта интегрированная- 512MB , DVI+VGA/ Gigabit Ethernet/монитор 21,5"/ клавиатура проводная с интерфейсом PS/2 или USB/ мышь проводная с интерфейсом PS/2 или USB/ установлено Windows 10 или эквивалент/ установлено программное обеспечение Rinel-Lingo Pupil Net или эквивалент / гарнитура (наушники с микрофоном), диапазон микрофона – 50 Гц - 16 кГц, сопротивление – 32 Ом, чувствительность наушников – 106 дБ ± 2 дБ, чувствительность микрофона – 48 дБ ± 2дБ)/ |
| 1.2.2 | Стол-полукабина учащегося Rinel-Bio или эквивалент (Внимание! конструкция стола предусматривает возможность поставки с прозрачными перегородками из оргстекла или без них. При заполнении данного пункта необходимо выбрать из этих двух вариантов поставки) | 12 | Стол-полукабина должен иметь следующие особенности: - Основные композиционные элементы : столешница, боковые опоры (стенки), передняя стенка ; - боковые опоры и передняя стенка должны иметь прямоугольную форму, возвышаться над столешницей на 60 мм. и выполнены из ДСП толщиной не менее 16мм. Задании нижние углы боковых опор должны быть скруглены; - В правой части стола под столешницей должен быть отсек для компьютера с полкой вверху и задней дверцей в передней стенке стола. Передний край левой половины столешницы должен иметь L-образный вырез. В столешнице должно быть круглое отверстие для проводов; - Размеры стола: ширина - 93см, глубина – 78см, высота поверхности столешницы над полом -73.5см. - В верхней части стола с передней и боковых сторон должны быть установлены прямоугольные перегородки из прозрачного оргстекла высотой не менее 600мм над столешницей. Задние верхние углы боковых перегородок из оргстекла должны быть скруглены; |
| 1.3. Сетевое оборудование |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.3.1 | Коммутатор для сети Ethernet D-Link <DGS-1016D> или эквивалент | 1 | Switch 16port (16UTP 10/100/1000Mbps) |
| 1.4. Монтажное оборудование |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.4.1 | Монтажный комплект | 1 | UTP кабель 5-й категории, электрокабель, электрощиток, автоматы, разъёмы, розетки, кабель-каналы, короба, системы напольной установки точек коммутации |

2. Требования к функциональным возможностям

2.1  Для реализации всех функций лингафонного кабинета должно использоваться программное обеспечение Rinel-Lingo или эквивалент (далее ПО).

2.2. Передача звука, просмотр и показ экранов осуществляется программно по сети Ethernet.

2.3. ПО должно поддерживать работу с Lingo-книгами.  Lingo-книга - это мультимедийный урок в электронном формате (задание для выполнения или учебный материал для текущей работы) ориентированный для представления лингафонных курсов иностранных языков.  Lingo-книга, с точки зрения пользователя, представляет собой последовательный набор страниц, которые выводятся на экран монитора и пользователь имеет возможность их просматривать, прослушивать, а также давать ответы в письменном и звуковом виде. Страницы Lingo-книги состоят из так называемых блоков. Блок - это прямоугольная область экрана, в которой находится текст, рисунок или поле для ответа. Для создания страниц используются следующие виды блоков: блок текста,  блок для ввода текста, блок изображения, блок выбора, блок проигрывателя, блок магнитофона.

2.4.  ПО должно поддерживать  работу (напрямую, без дополнительных действий пользователя по преобразованию форматов) с готовыми  Lingo-книгами созданными ранее с помощью программы  Rinel-Lingo Editor версии 5.4.1.0 и всех последующих версий. Данное требование указывается для совместимости с уже существующими у заказчика Lingo-книгами  и для обмена Lingo-книгами с другими пользователями, использующими данный формат  (в соответствии  с требованием к совместимости товаров, описанным в п. 1 ч.1 статьи 33 №44-ФЗ).

2.5.  ПО на рабочем месте преподавателя должно обеспечивать  выполнение следующих основных функций:

- Создание и редактирование Lingo-книг;

- Выбор преподавателем Lingo-книг, аудио-файлов и видео-файлов  для текущего урока;

- Синхронизация Lingo-книг, аудио-файлов и видео-файлов, выбранных преподавателем на текущий урок, со всеми рабочими местами учащихся нажатием одной кнопки или автоматическая синхронизация в момент подключения рабочего места учащегося. В случае, если синхронизация выбранных Lingo-книг проводилась хотя бы один раз ранее, то синхронизация выполняется  за 1-5секунды (при небольшой  загруженности  компьютеров и сети другими программами).

- Работа с Lingo-книгой;

- Выбор учебной группы;

- Запуск процесса саморегистрации учащихся. Результаты регистрации отмечаются в журнале успеваемости выбранной учебной группы;

- Преподаватель  может создавать, изменять и разъединять аудио-группы.  В аудио-группу могут быть подключены любые рабочие места учащихся или рабочее место преподавателя. Все участники одной группы могут вести диалог между собой, а также слышать звуки генерируемые ПО Rinel-Lingo на компьютерах учащихся и компьютере преподавателя (если преподаватель входит в группу). Участники одной группы не слышат участников другой группы. Количество рабочих мест подключенных в одну аудио-группу от 2 до 4. Количество аудио-групп ограничено только количеством рабочих мест в кабинете;

- Преподаватель может подключаться к аудио-группе следующими способами:  преподаватель слышит всех учащихся в группе и учащиеся его слышат; преподаватель слышит всех учащихся в группе, а учащиеся его не слышат; учащиеся группы слышат только преподавателя, а преподаватель не слышит учащихся ( аудио-сигналы от рабочих мест учащихся отключаются);

- демонстрация изображения с монитора преподавателя на монитор любого учащегося, на мониторы всех учащихся или на мониторы компьютеров выделенной группы учащихся в  классе;

- демонстрация изображения с монитора любого учащегося на монитор преподавателя. Одновременно с просмотром экрана учащегося преподаватель имеет возможность управлять компьютером учащегося (дистанционный режим работы);

- демонстрация изображения с монитора любого учащегося на монитор любого другого учащегося по выбору преподавателя, а так же на мониторы произвольной группы учащихся;

- демонстрация  изображения с мониторов произвольной группы учащихся на монитор преподавателя (просмотр одновременно нескольких экранов учащихся). Изображение с мониторов учащихся выводится в отдельные окна на монитор преподавателя, при этом масштаб  любого изображения можно изменить за счёт перехода в режим просмотра экрана учащегося;

- Управление расположением рабочих мест на плане кабинета;

- выполнение следующих  действий с любой группой учащихся: выключить компьютеры, перезапустить операционную систему на компьютерах, заблокировать клавиатуры и "мыши" на компьютерах Управление звуковыми настройками. Сохранение и восстановление звуковых настроек на всех рабочих местах;

- Запись и прослушивание звука с помощью виртуального магнитофона;

- Ведение журнала успеваемости и посещаемости для выбранной группы учащихся;

- Сбор письменных и звуковых ответов учащихся на вопросы Lingo-книг с рабочих мест учащихся на  рабочее место преподавателя. Сбор ответов  активируется нажатием одной кнопки. Одновременно со сбором ответов выполняется автоматический расчёт оценок за письменные ответы. Автоматически рассчитанные оценки сразу же  отображаться в журнале;

- Выставление общей оценки и запись комментария для выбранного ученика и для выбранного урока. Автоматический расчёт итоговых оценок за выбранный период времени и их выставление в журнал;

- Просмотр собранных письменных ответов и прослушивание собранных звуковых ответов для выбранного ученика непосредственно в Lingo-книге,  в которой эти ответы давались.

2.6.  ПО на рабочем месте учащегося должно обеспечивать  выполнение следующих основных функций:

- Автоматическая синхронизация Lingo-книг выбранных на урок с рабочим местом преподавателя;

- Работа с  Lingo-книгой;

- Сдача письменных и звуковых ответов данных учащимся на вопросы Lingo-книг;

- Расчёт и отображение на экране автоматически рассчитанной оценки, полученной учащимся за письменные ответы для каждой Lingo-книги;

- Ведение диалога c другими участниками аудио-группы;

- Запись и прослушивание звука с помощью виртуального магнитофона;

- Вызов преподавателя;

- Диалог с преподавателем в режиме просмотра преподавателем экрана учащегося и управления клавиатурой учащегося;

- Установка номера рабочего места, управление звуковыми настройками.

3. Требования к  монтажу, расположению рабочих мест в кабинете,

составу сопроводительной документации

3.1. Заказчик  может сам определять конфигурацию размещения столов-кабин в кабинете (в пределах, определенными ГОСТами) или выбрать типовую конфигурацию поставщика. Рабочие  места преподавателя и учащихся должны быть подключены к локальной сети Ethernet и к электрической сети. Монтаж всех сетей  должен быть выполнен с использованием кабель – каналов и коробов в соответствии с существующими общими требованиями по безопасности.   На оборудование и программное обеспечение должны быть все необходимые сертификаты, заключения,  инструкции по эксплуатации и документы по гарантийному сопровождению. На весь кабинет должен быть сертификат, как на единый аппаратно -программный комплекс.

4. Требования к  расширяемости

4.1.  Должна быть предусмотрена возможность увеличения количества рабочих мест до 50 мест.  Должна  быть предусмотрена возможность   установки  дополнительного оборудования:  источники аудио-видео  –  CD, DVD,VHS,  кассетные магнитофоны, интерактивная доска, мультимедиа-проектор.