## Rinel-Lingo ML300

## Мобильный лингафонный компьютерный класс

1 место преподавателя + n (до 50) рабочих мест учащихся

1. Спецификация

| 1.1. Рабочее место преподавателя |
| --- |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.1.1 | Компьютер преподавателя | 1 | Ноутбук преподавателя: диагональ матрицы: 15.6", экран с разрешением 1366х768, процессор - Pentium N5000 (четырехъядерный), тактовая частота: 1.1ГГц, оперативная память: 4Гб, жесткий диск: 500Гб, Gigabit Ethernet 10,100,1000Base-TX, Wi-Fi (b/g/n/ac) , Bluetooth, Web-камера, манипулятор "мышь" USB, установлена операционная система Windows 10 Домашняя или эквивалент, установлено программное обеспечение Rinel-Lingo Teacher, или эквивалент, для управления всеми функциями кабинета; гарнитура (наушники с микрофоном), диапазон микрофона – 50 Гц-16 кГц, сопротивление – 32 Ом, чувствительность наушников – 106 дБ ± 2 дБ, чувствительность микрофона – 48 дБ ± 2дБ) |
|  | 1.2. Рабочее место учащегося |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.2.1 | Компьютер учащегося | n | Ноутбук учащегося, диагональ матрицы: 15.6", экран с разрешением 1366х768, процессор - Intel® Celeron® N4000 (двухъядерный), тактовая частота: 1.1ГГц, оперативная память: 4Гб, жесткий диск: 500Гб, Gigabit Ethernet 10,100,1000Base-TX/, Wi-Fi b/g/n/ac , Bluetooth, Web-камера, манипулятор "мышь" USB; установлена операционная система Windows 10 Домашняя или эквивалент, установлено программное обеспечение Rinel-Lingo Pupil, или эквивалент, для управления всеми функциями кабинета; гарнитура (наушники с микрофоном), диапазон микрофона – 50 Гц-16 кГц, сопротивление – 32 Ом, чувствительность наушников – 106 дБ ± 2 дБ, чувствительность микрофона – 48 дБ ± 2дБ). |
| 1.3. Сетевое оборудование |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.3.1 | Беспроводной маршрутизатор с точкой доступа (2х-диапазонный) | 1 | Интерфейсы устройства • 802.11a/b/g/n/ac • Консольный порт с разъемом RJ-45 • Не менее двух гигабитных порта LAN |

| 1.4. Оборудование хранения и подзарядки |
| --- |
| № | Наименование | Количество | Техническое описание |
| 1.4.1 | Тележка-хранилище для ноутбуков-планшетов с системой подзарядки | 1 | - металлическое, запирающееся на замок, передвижное хранилище с ячейками для ноутбуков (не менее 20 шт) Размер тележки: 1030*580*450 мм Количество розеток: 20 для ноутбуков + 1 для точки доступа Количество полок под ноутбуки: 20 шт. Выдвижная полка с розетками Застежки для адаптеров ноутбуков Наличие места и окна под точку доступа Автоматы для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания на каждую линию розеток Материалы корпуса: сталь 1,2 мм Вес в упаковке 46 кг |

2. Требования к функциональным возможностям

2.1. Для реализации всех функций  лингафонного кабинета   должно использоваться программное обеспечение Rinel-Lingo или эквивалент  (далее по тексту ПО).  ПО  должно состоять из программы для рабочего места преподавателя, и программы для рабочего места учащегося.

2.2. Передача звука, просмотр и показ экранов должно осуществляется программно по сети  Wi-Fi.

2.3. ПО Rinel-Lingo должно поддерживать работу с Lingo-книгами. С помощью Lingo-книг можно организовывать тестирование учащихся по различным предметам. Lingo-книга это      мультимедийный   урок в электронном формате  (задание для выполнения или учебный    материал для текущей работы).  Lingo-книга, с точки зрения пользователя, представляет собой последовательный набор страниц, которые выводятся на экран монитора и пользователь имеет возможность их просматривать, прослушивать, а также давать ответы в письменном и звуковом виде. Страницы Lingo-книги состоят из так называемых блоков. Блок - это прямоугольная область экрана, в которой находится текст, рисунок или поле для ответа. Для создания страниц используются следующие виды блоков: блок текста,  блок для ввода текста, блок изображения, блок выбора, блок проигрывателя, блок магнитофона.

2.4. ПО должно поддерживать работу (напрямую, без дополнительных действий пользователя по преобразованию форматов)  с готовыми lingo-книгами созданными ранее с помощью программы  Rinel-Lingo Editor версии 5.4.1.0 и всех последующих версий.   Данное требование указывается для совместимости с уже существующими у заказчика Lingo-книгами  и для обмена Lingo-книгами с другими пользователями, использующими данный формат  (в соответствии  с требованием к совместимости товаров, описанным в п. 1 ч.1 статьи 33 №44-ФЗ).

2.5.  ПО на рабочем месте преподавателя должно обеспечивать  выполнение следующих основных функций:

- Создание и редактирование Lingo-книг;

- Выбор преподавателем Lingo-книг, аудио-файлов и видео-файлов  для текущего урока;

- Синхронизация Lingo-книг, аудио-файлов и видео-файлов, выбранных преподавателем на текущий урок, со всеми рабочими местами учащихся нажатием одной кнопки или автоматическая синхронизация в момент подключения рабочего места учащегося. В случае, если синхронизация выбранных Lingo-книг проводилась хотя бы один раз ранее, то синхронизация выполняется  за 1-5секунды (при небольшой  загруженности  компьютеров и сети другими программами).

- Работа с Lingo-книгой;

- Выбор учебной группы;

- Запуск процесса саморегистрации учащихся. Результаты регистрации отмечаются в журнале успеваемости выбранной учебной группы;

- Преподаватель  может создавать, изменять и разъединять аудио-группы.  В аудио-группу могут быть подключены любые рабочие места учащихся или рабочее место преподавателя. Все участники одной группы могут вести диалог между собой, а также слышать звуки генерируемые ПО Rinel-Lingo на компьютерах учащихся и компьютере преподавателя (если преподаватель входит в группу). Участники одной группы не слышат участников другой группы. Количество рабочих мест подключенных в одну аудио-группу от 2 до 4. Количество аудио-групп ограничено только количеством рабочих мест в кабинете;

- Преподаватель может подключаться к аудио-группе следующими способами:  преподаватель слышит всех учащихся в группе и учащиеся его слышат; преподаватель слышит всех учащихся в группе, а учащиеся его не слышат; учащиеся группы слышат только преподавателя, а преподаватель не слышит учащихся ( аудио-сигналы от рабочих мест учащихся отключаются);

- демонстрация изображения с монитора преподавателя на монитор любого учащегося, на мониторы всех учащихся или на мониторы компьютеров выделенной группы учащихся в  классе;

- демонстрация изображения с монитора любого учащегося на монитор преподавателя. Одновременно с просмотром экрана учащегося преподаватель имеет возможность управлять компьютером учащегося (дистанционный режим работы);

- демонстрация изображения с монитора любого учащегося на монитор любого другого учащегося по выбору преподавателя, а так же на мониторы произвольной группы учащихся;

- демонстрация  изображения с мониторов произвольной группы учащихся на монитор преподавателя (просмотр одновременно нескольких экранов учащихся). Изображение с мониторов учащихся выводится в отдельные окна на монитор преподавателя, при этом масштаб  любого изображения можно изменить за счёт перехода в режим просмотра экрана учащегося;

- Управление расположением рабочих мест на плане кабинета;

- выполнение следующих  действий с любой группой учащихся: выключить компьютеры, перезапустить операционную систему на компьютерах, заблокировать клавиатуры и "мыши" на компьютерах Управление звуковыми настройками. Сохранение и восстановление звуковых настроек на всех рабочих местах;

- Запись и прослушивание звука с помощью виртуального магнитофона;

- Ведение журнала успеваемости и посещаемости для выбранной группы учащихся;

- Сбор письменных и звуковых ответов учащихся на вопросы Lingo-книг с рабочих мест учащихся на  рабочее место преподавателя. Сбор ответов  активируется нажатием одной кнопки. Одновременно со сбором ответов выполняется автоматический расчёт оценок за письменные ответы. Автоматически рассчитанные оценки сразу же  отображаться в журнале;

- Выставление общей оценки и запись комментария для выбранного ученика и для выбранного урока. Автоматический расчёт итоговых оценок за выбранный период времени и их выставление в журнал;

- Просмотр собранных письменных ответов и прослушивание собранных звуковых ответов для выбранного ученика непосредственно в Lingo-книге,  в которой эти ответы давались.

2.6. ПО на рабочем месте учащегося должно обеспечивать  выполнение следующих основных функций:

- Автоматическая синхронизация Lingo-книг выбранных на урок с рабочим местом преподавателя;

- Работа с  Lingo-книгой;

- Сдача письменных и звуковых ответов данных учащимся на вопросы Lingo-книг;

- Расчёт и отображение на экране автоматически рассчитанной оценки, полученной учащимся за письменные ответы для каждой Lingo-книги;

- Ведение диалога c другими участниками аудио-группы;

- Запись и прослушивание звука с помощью виртуального магнитофона;

- Вызов преподавателя;

- Диалог с преподавателем в режиме просмотра преподавателем экрана учащегося и управления клавиатурой учащегося;

- Установка номера рабочего места, управление звуковыми настройками.